## Slide 1
NETSYNK · PORTFOLIO INFRASTRUCTURE & CLOUD
SAE DevCloud 4D04
Datacenter Leaf & Spine — BGP / EVPN / VXLAN
Planning & Dossier d'Architecture Technique (DAT)
URTADO Pierre & MALOT Valentin · Groupe 8
Commanditaire : Jean-Marc Pouchoulon · B202 · 8 juin → 7 juillet 2026
Notes: Bonjour. Pierre Urtado et Valentin Malot, groupe 8. SAE 4D01 DevCloud. Société PiVal — deux datacenters leaf & spine interconnectés.

## Slide 2
REPÈRES
Sommaire
01
Cahier des charges
CCTP : leaf & spine multi-vendeur, BGP+OSPF, VXLAN
02
Répartition du travail
Qui fait quoi — Pierre / Valentin + heures
03
Deux approches BGP
Valentin iBGP / Pierre eBGP — comparées
04
EVPN / VXLAN
Valentin : VNI L2/L3, anycast GW, IRB symétrique
05
Équipements physiques
Pierre : NFVIS · C8000v · MikroTik + rebuild Cisco
06
Observabilité
sFlow + export Python → Prometheus / Grafana
07
Risques & compétences
Dette technique, acquis portfolio
08
Conclusion
Techno préférée + arguments
SAE4D01 DevCloud · Groupe 8 · URTADO P. / MALOT V.
01
Notes: 8 chapitres. Le coeur : deux approches BGP comparées, la même fabric déclinée iBGP chez Valentin et eBGP chez Pierre, avec benchmarks et observabilité.

## Slide 3
01 · LE BESOIN
Cahier des charges
Pierre et Valentin coprésident "PiVal" : deux datacenters leaf & spine, interconnectés via réseau B202 (10.202.0.0/16).
Topologie
Explorer les topologies datacenter : spines, leafs, border-leafs, management.
Routage
BGP underlay et overlay (eBGP et iBGP), OSPF.
Matériel
Cisco Catalyst 8200 · C8000v · MikroTik · Arista cEOS · FRR.
VXLAN (data)
Réseaux superposés L2 au-dessus du L3. Lever les limites VLAN.
MP-BGP/EVPN
Distribuer les infos MAC/IP entre VTEPs (control-plane).
Observabilité
Monitorer la fabric. Tests de charge, benchmarks débit.
SAE4D01 DevCloud · Groupe 8 · URTADO P. / MALOT V.
02
Notes: Le CCTP demande une fabric multi-vendeur FRR + Arista, avec du VXLAN, une supervision, et des benchmarks. Originalité : on a décliné la même fabric en deux technos BGP différentes pour les comparer objectivement.

## Slide 4
02 · ORGANISATION
Répartition du travail
● ○ BINÔME
● PIERRE URTADO
eBGP · Cisco, FRR · VXLAN & Observabilité
• Fabric eBGP/FRR (5 topos : eBGP, iBGP, OSPF, mixed, EVPN)
• Lab VXLAN IRB + Anycast Gateway
• NFVIS + rebuild & déploiement VM C8000v
• eBGP physique AS65080/65081 + intergroupe
• Observabilité : clab_exporter.py + Grafana
○ VALENTIN MALOT
iBGP, eBGP, VXLAN · Arista · MP-BGP/EVPN
• Déploiement : Technitium DNS et VaultWarden
• Formation : TPs VXLAN, eBGP et iBGP (TP 1→5)
• Fabric iBGP AS unique 65899 (Arista cEOS 4.36.1F)
• VXLAN + IRB asymétrique + anycast VARP
• Monitoring sFlow → Prometheus → Grafana (cEOS)
SAE4D01 DevCloud · Groupe 8 · URTADO P. / MALOT V.
03
Notes: Répartition claire : Pierre sur FRR, Cisco, observabilité maison. Valentin sur Arista cEOS, iBGP, monitoring sFlow. Collaboration sur l'interconnexion inter-DC finale.

## Slide 5
03 · ORGANISATION
Répartition des heures par tâche
● ○ BINÔME
● PIERRE — ~92h
Chart: 
| Maquette FRR | TPs formation | Hardware NFVIS/C8000v | Interconnexion DC | Observabilité | Services
 | 25 | 27 | 16 | 11 | 8 | 5
Maquette FRR 25h
TPs formation 27h
Hardware NFVIS/C8000v 16h
Interconnexion DC 11h
Bench + Maquette 8h
Compte rendu 5h
○ VALENTIN — ~93h
Chart: 
| Maquette iBGP finale | VXLAN TPs | Hardware/Infra | Interconnexion DC | TPs formation | Services (DNS/Vault)
 | 23 | 18 | 17 | 11 | 15 | 9
Maquette iBGP finale 23h
VXLAN TPs 18h
Hardware/Infra 17h
Interconnexion DC 11h
TPs formation 15h
Services (DNS/Vault) 9h
SAE4D01 DevCloud · Groupe 8 · URTADO P. / MALOT V.
04
Notes: Environ 92-93h chacun sur 3 semaines effectives (8-22 juin). Pierre a passé le plus de temps sur la maquette FRR multi-topos et les TPs de formation. Valentin sur la maquette iBGP et les TPs VXLAN.

## Slide 6
04 · CONCEPTION
Deux approches BGP comparées
● ○ BINÔME
Même fabric leaf & spine, deux designs BGP intentionnellement différents pour comparer leurs contraintes.
Pierre URTADO — eBGP
Multi-AS RFC 7938 — un AS par équipement
• Next-hop réécrit à chaque saut, transitif natif.
• Pas de RR ni next-hop-self.
• ECMP naturel via l'AS-path.
• Standard datacenter moderne.
• Isolation de défaillance par AS.
Valentin MALOT — iBGP
AS unique 65899 + Route-Reflectors (Arista cEOS 4.36.1F)
• Spines = RR (route-reflector-client explicite).
• next-hop-self obligatoire sur les spines.
• Peering direct spine1↔spine2 (sous-réseau /30).
• Design legacy : maintenance périlleuse en production.
• ECMP à configurer manuellement.
SAE4D01 DevCloud · Groupe 8 · URTADO P. / MALOT V.
05
Notes: Choix délibéré d'implémenter les deux pour les comparer. eBGP RFC 7938 est le design recommandé pour les datacenters modernes. iBGP avec RR est le design legacy encore présent en production mais plus complexe à opérer.

## Slide 7
05 · ARCHITECTURE
Fabric iBGP/EVPN — Datacenter Valentin
○ VALENTIN
AS 65899 (Valentin)
• iBGP underlay sur les liens physiques (loopbacks).
• iBGP overlay entre loopbacks (transporte EVPN).
• ECMP maximum-paths 2 ecmp 2 pour HA.
• Deux VLANs : 560 (web), 570 (machines).
• Anycast GW VARP par VLAN.
• Supervision (grafana/prometheus/sflowrt) via liens P2P sur spine1 (10.255.9-11.0/30).
• Un lien direct uplink vers réseau opérateur (Bridge ENS18).
• Peering iBGP direct spine1↔spine2 (nécessaire : un RR ne réfléchit pas entre clients).
SAE4D01 DevCloud · Groupe 8 · URTADO P. / MALOT V.
06
Notes: Le datacenter Valentin. Arista cEOS en iBGP AS unique 65899. Spines en route-reflectors. La supervision passe par des liens point-à-point dédiés sur spine1 — isolée du trafic fabric.

## Slide 8
06 · EVPN / VXLAN
RR et iBGP : méthode de distribution des routes
○ VALENTIN
Un RR ne réfléchit jamais entre clients iBGP.
• Liens /30 physiques sécurisés.
• S1 : 10.255.1.5 · L1 : 10.255.1.6 → iBGP sur les liens.
• Overlay réfléchi : S1→10.255.0.1, S2→10.255.0.2, Ln→10.0.0.n.
• Peering direct S1↔S2 (10.255.3.0/30) obligatoire pour que S2 apprenne les préfixes monitoring.
• ECMP : maximum-paths 2 ecmp 2.
SAE4D01 DevCloud · Groupe 8 · URTADO P. / MALOT V.
07
Notes: Le peering direct spine1 spine2 n'était pas évident. Sans lien entre les deux RR, spine2 n'apprenait pas les préfixes annoncés uniquement par spine1 — notamment les sous-réseaux monitoring. Un RR ne réfléchit pas les routes entre ses propres clients.

## Slide 9
07 · EVPN / VXLAN
EVPN/VXLAN — VNI, anycast GW, IRB asymétrique
○ VALENTIN
IRB (Integrated Routing and Bridging) : connexion L2 et L3 simultanément sur la leaf, sans remonter au spine. Résout le routage asymétrique.
VLANs · N° VLAN : VNI · Sous-réseau
web VLAN 560 → VNI 560100
172.16.30.0/24 · Anycast GW 172.16.30.254
machines VLAN 570 → VNI 570100
172.16.31.0/24 · Anycast GW 172.16.31.254
Anycast VARP + services
• MAC virtuelle partagée 00:1c:73:00:00:99 entre leaf1/leaf2.
• VM peut migrer de leaf → même gateway, zéro interruption.
• nginx1, nginx2 (172.16.30.1/.2) — VLAN 560 web.
• librespeed (172.16.30.3) — speedtest auto-hébergé.
• networkutils1 (172.16.31.1) — VLAN 570 machines.
• Docker images custom (Dockerfile) : évite apt-update en prod.
SAE4D01 DevCloud · Groupe 8 · URTADO P. / MALOT V.
08
Notes: L'anycast gateway VARP : même IP et même MAC sur toutes les leafs. Transparent pour les VMs. L'IRB route inter-VLAN directement sur la leaf sans remonter aux spines — beaucoup plus efficace pour le trafic est-ouest.

## Slide 10
08 · OBSERVABILITÉ
Supervision : sFlow, Prometheus & Grafana
○ VALENTIN
sFlow (RFC 3176)
• Échantillonnage 1/N → overhead constant.
• FLOW samples (PCAP) + COUNTER samples (débit interfaces).
• Source forcée : sflow source-interface Loopback0.
• Destination : sFlow-RT sur 10.255.9.2:6343.
• Même config sur chaque routeur (spines + leafs).
• 6 agents sFlow vus dans sFlow-RT (tous équipements).
Prometheus + Grafana
• sFlow-RT expose API REST /prometheus/metrics.
• Prometheus scrape 10.255.9.2:8008 (analyzer + metrics).
• Dashboard Grafana : trafic entrant/sortant par interface, utilisation lien (%).
• Liens P2P dédiés spine1 : monitoring hors fabric (évite la boucle d'échantillonnage).
• Images Docker custom pré-configurées (évite les problèmes de permissions conteneur).
Chaîne : agents sFlow (cEOS/FRR/C8000v/MikroTik) → sFlow-RT → Prometheus → Grafana
SAE4D01 DevCloud · Groupe 8 · URTADO P. / MALOT V.
09
Notes: La supervision utilise sFlow plutôt que gNMI car FRR ne supporte pas gNMI nativement. sFlow est supporté par tous les équipements du fabric. Les liens dédiés sur spine1 évitent que le trafic de monitoring influence lui-même les métriques collectées.

## Slide 11
9 · MATÉRIEL
Équipements physiques (séance 10/06)
● PIERRE
Cisco Catalyst 8200 + NFVIS
Hyperviseur réseau NFV
WAN GE0: 10.202.8.254/16 Héberge la VM C8000v
VM Cisco C8000v (IOS-XE)
Routeur virtuel — spine physique
IP: 10.202.8.253/16, AS 65080 Seul point de sortie intergroupe
MikroTik RB750Gr3 (RouterOS)
Routeur d'interconnexion — leaf
ether2: 172.20.0.1/30 (câble direct) AS 65081, annonce 172.17.0.0/24
SAE4D01 DevCloud · Groupe 8 · URTADO P. / MALOT V.
11
Notes: Architecture physique RFC 7938 sur vrai matériel. NFVIS héberge la C8000v. MikroTik connecté en câble direct à NFVIS via sous-réseau /30 dédié car le switch salle fait de l'isolation de ports — les deux équipements ne se joignaient pas sur le réseau partagé.

## Slide 12
10 · MATÉRIEL
C8000v : rebuild de l'image & refonte AS
● PIERRE
PROBLÈME — l'OVA Cisco ne boote pas
• OVA c8000v 17.04.01a (VGA) sans qcow2 bootable : l'OS est dans l'ISO, les vmdk sont vides.
• NFVIS refuse l'ISO : « not in .qcow2 format ».
SOLUTION — reconstruire l'image
• Boot ISO en QEMU sur disque 8G → IOS-XE s'installe sur bootflash → qcow2 peuplé (~1,8 Go).
• Repackage nfvpt.py (-t ROUTER, profil medium) → tar.gz, register API NFVIS → IMAGE_ACTIVE.
REFONTE DU PLAN D'AS + CONTRAINTE SWITCH
• Passage AS 65008 commun → vrai leaf & spine eBGP : C8000v spine AS65080, MikroTik leaf AS65081 (RFC 7938).
• Port-isolation du switch salle : .252↔.253 ne se pinguent pas (private-VLAN) le ping unicast droppé malgré ARP OK.
• Contournement : câble direct MikroTik ether2 avec NFVIS sur GE2, sous-réseau p2p dédié 172.20.0.0/30 → session Established.
SAE4D01 DevCloud · Groupe 8 · URTADO P. / MALOT V.
12
Notes: Le C8000v n'a pas bootté pendant 3 séances. L'OVA Cisco pour NFVIS est un format spécifique avec qcow2 intégré. On a dû installer IOS-XE depuis l'ISO dans QEMU pour créer un qcow2 bootable, puis le repackager au format NFVIS. Ensuite le switch salle faisait de l'isolation de ports — le câble direct a tout résolu.

## Slide 13
11 · ARCHITECTURE
Fabric eBGP FRR — Datacenter Pierre
● PIERRE
AS par équipement — RFC 7938
• spine1=AS65081, spine2=AS65082, leaf1-3=AS65083-85, bleaf=AS65080.
• ECMP naturel via AS-path (maximum-paths 4 ecmp 4).
• BFD activé sur chaque session.
• VM220 prod : topo-ebgp always-on.
• VM221 lab : 5 topos + benchmark.
• Benchmark : eBGP ≈ OSPF ≈ Mixed ≈ iBGP-RR (~39 Gbit/s).
→ clab inspect VM220 : 6 nœuds Running (spine1, spine2, leaf1, leaf2, leaf3, bleaf). topo-ebgp déployée en permanence.
SAE4D01 DevCloud · Groupe 8 · URTADO P. / MALOT V.
10
Notes: Le fabric eBGP FRR. 6 conteneurs sur VM220. clab inspect montre les 6 nœuds en état Running avec leurs IPs de management. L'insight clé du benchmark : le protocole de routage n'impacte pas le débit. 38 à 39 Gbit/s pour les 4 technologies. La différence réelle c'est la convergence et la simplicité d'exploitation.

## Slide 14
03 · ARCHITECTURE
bleaf — du Cisco au FRR (EVPN impossible IOS-XE 17.4)
● PIERRE
Wireshark eth3 bleaf : UDP 4789 · VNI 560100 · inner ICMP 172.16.30.253 → 172.16.30.1. VTEP src 10.202.8.253 → dst 10.0.0.1.
CISCO ÉCARTÉ
IOS-XE 17.4.1a → address-family l2vpn evpn → % BGP: Error initializing topology. EVPN non supporté sans licence Enterprise.
FRR CONTAINER
FRR 10.6.1 dans containerlab supporte EVPN nativement. Récupère l'IP 10.202.8.253 du Cisco → pairs campus reconnectent sans reconfig.
SAE4D01 DevCloud · Groupe 8 · URTADO P. / MALOT V.
15
Notes: Le bleaf FRR reprend l'IP 10.202.8.253 — l'ancienne IP du Cisco. Tous les pairs BGP campus qui avaient neighbor 10.202.8.253 configuré reconnectent automatiquement. VNI 560100 tunnel VXLAN vers Valentin — prouvé par Wireshark. Le paquet interne ICMP 172.16.30.253 vers 172.16.30.1 est encapsulé dans UDP 4789 entre les deux VTEPs.

## Slide 15
12 · OBSERVABILITÉ
Observabilité Pierre — exporter maison + Grafana
● PIERRE
Trafic live par techno (eBGP/iBGP/OSPF/mixed) pendant les runs iperf3.
Bench de stabilité des différent type de routage
Exporter maison : cAdvisor échoue (overlay2/cgroup v2). Fix : clab_exporter.py (nsenter /proc/net/dev par conteneur).
SAE4D01 DevCloud · Groupe 8 · URTADO P. / MALOT V.
13
Notes: cAdvisor — l'outil standard — ne fonctionnait pas avec containerlab sur cgroup v2. On a écrit clab_exporter.py qui utilise nsenter pour entrer dans la network namespace de chaque conteneur et lire les compteurs depuis /proc/net/dev. Exposé en format Prometheus sur port 9101.

## Slide 16
13 · BENCHMARK CHIFFRÉ
Benchmark iperf3 — classement 4 protocoles (Grafana VM221)
● PIERRE
TCP 4 flux : eBGP 38.91G · OSPF 38.93G · mixed 38.46G · iBGP-RR 38.16G. Écart < 0.8G = bruit veth. Le protocole n'impacte PAS le débit.
↳ VM221 docker compose monitoring/ — benchmark-push.sh
SAE4D01 DevCloud · Groupe 8 · URTADO P. / MALOT V.
14
Notes: Le résultat clé : 38 à 39 Gbit/s pour toutes les 4 technologies. L'écart est inférieur au bruit de mesure des veth Linux. Une fois la route dans la FIB, le control-plane n'intervient plus. La vraie différence entre les protocoles c'est la convergence, la scalabilité, la policy — pas le débit.

## Slide 17
07 · RISQUES & COMPÉTENCES
Bugs diagnostiqués et résolus
● ○ BINÔME
● PIERRE — bugs FRR/réseau
CISCO et VXLAN
Sans licence pas de vxlan
IP Binome
Les ip privé routé en publique par d’autre binome
VXLAN TCP=0
Le mtu choisis entre les deux Data center n’etais pas le meme
Port-isolation switch
Unicast .252 et .253 droppé. Fix : câble direct /30 dédié.
○ VALENTIN — bugs iBGP/cEOS
RR sans peering direct S1↔S2
S2 n'apprend pas les préfixes monitoring. Fix : lien /30 dédié S1↔S2.
NAT sortant VLAN 560
ip nat source dynamic OK en cEOS 4.33.1F → % Unrecognized en 4.36.1F. NAT absent de l'image conteneurisée.
SYN-ACK droppé
SYN arrivent (tcpdump OK), binding Docker OK, mais FORWARD DROP → SYN-ACK ne repart pas.
sFlow loopback non configurée
Aucun datagramme sFlow émis sans source-interface Loopback0 explicite.
SAE4D01 DevCloud · Groupe 8 · URTADO P. / MALOT V.
16
Notes: 8 bugs résolus en tout. Les plus instructifs côté Pierre : le port-isolation switch (invisible car ARP fonctionnait) et le hash ECMP L3 (tout passait par un seul spine en silence). Côté Valentin : le NAT absent de cEOS 4.36 conteneurisé — changement de comportement silencieux entre versions.

## Slide 18
07 · RISQUES & COMPÉTENCES
Limitations & dette technique
● ○ BINÔME
ÉCHEC
NAT sortant VLAN 560
ip nat source dynamic OK en cEOS 4.33.1F. En 4.36.1F : % Unrecognized command. NAT natif absent de l'image conteneurisée.
ÉCHEC
Exposition externe conteneurs
SYN atteignent l'hôte (ens18), binding Docker OK, mais aucun SYN-ACK ne repart — chaîne FORWARD/NAT Docker (fix Pierre : iptables -I FORWARD RELATED,ESTABLISHED).
CONTOURNÉ
Port-isolation switch salle
Unicast .252↔.253 droppé (private-VLAN) → câble direct dédié 172.20.0.0/30 pour le peering intra-groupe.
DETTE
Configs manuelles iBGP
RR + next-hop-self + peering inter-spine = maintenance lourde vs eBGP. Confirmé : eBGP plus simple à opérer en production.
SAE4D01 DevCloud · Groupe 8 · URTADO P. / MALOT V.
17
Notes: Deux échecs nets. Le NAT cEOS est un changement de comportement entre versions — non documenté. L'exposition des conteneurs : le FORWARD DROP par défaut de Docker bloque les paquets de retour. Les deux limitent ce qu'on peut exposer publiquement depuis la fabric.

## Slide 19
07 · SYNTHÈSE
Compétences mobilisées
● ○ BINÔME
Conception DC
Leaf & spine, iBGP vs eBGP argumenté par benchmark
Routage avancé
BGP, RR, OSPF, MP-BGP/EVPN, ECMP, BFD
Virtu. réseau
VXLAN (VTEP, VNI L2/L3), anycast GW, IRB
IaC
netlab + containerlab, images Docker custom
Matériel & NFV
NFVIS, rebuild C8000v ISO→qcow2, MikroTik
Observabilité
sFlow, export Python, Prometheus, Grafana
Interco multi-AS
Peering eBGP/EVPN, extension L2 inter-DC
Résolution bugs
8 bugs réseau diagnostiqués et documentés
SAE4D01 DevCloud · Groupe 8 · URTADO P. / MALOT V.
18
Notes: 8 domaines de compétences mobilisés. Tout est documenté et prouvé — configurations, benchmarks, captures Wireshark. La compétence la plus rare : savoir documenter ses erreurs. Les 8 bugs résolus montrent une compréhension profonde des protocoles.

## Slide 20
08 · CONCLUSION
Quelle techno préférons-nous — et pourquoi ?
● ○ BINÔME
Même résultat en débit (~39 Gbit/s). La différence est dans l'exploitation et la scalabilité.
● eBGP RFC 7938 (Pierre)
Recommandé en production moderne
• Next-hop réécrit nativement à chaque saut — aucun next-hop-self.
• ECMP via AS-path sans configuration supplémentaire.
• Un AS par équipement = isolation de défaillance naturelle.
• Pas de route reflector = pas de point de failure centralisé.
• Standard : Cumulus, NVIDIA Air, Facebook, hyperscalers.
○ iBGP + EVPN (Valentin)
Valide pour overlay L2 — lourd pour underlay pur
• RR + next-hop-self + peering inter-spine = config manuelle lourde.
• AS unique : maintenance complexe en cas d'incident (impossible d'isoler).
• MAIS iBGP EVPN overlay est le standard industriel pour le L2 stretch.
• Verdict personnel : eBGP underlay + iBGP EVPN overlay = best of both.
• Arista, Cisco (NX-OS), Juniper EX : tous utilisent ce modèle hybride.
SAE4D01 DevCloud · Groupe 8 · URTADO P. / MALOT V.
19
Notes: Le vrai consensus entre Pierre et Valentin : eBGP pour l'underlay, iBGP EVPN pour l'overlay. C'est exactement le modèle que tous les grands datacenters utilisent. On a exploré les deux extrêmes pour comprendre pourquoi ce modèle hybride s'est imposé.